# Text boxes

В квартирах и жилых домах, имеющих печное отопление, во избежание пожара необходимо строго соблюдать выполнения требований пожарной безопасности, как при устройстве печи, так и при ее эксплуатации.

Чтобы не было беды, отдел надзорной деятельности по г. Чебоксары предупреждает:

Для содержания  в пожаробезопасном состоянии отопительных печей!

Необходимо:

* перед началом кладки отопительной печи получить консультацию в инспекции противопожарной службы, расположенной на территории Вашего города или района;

* тщательно проверять и ремонтировать печи перед началом отопительного сезона;

* очищать дымоходы печей от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение года один раз в три месяца;

* промазывать и пробеливать дымовые трубы в чердачных помещениях, дымовые трубы отопительных печей должны быть выполнены из красного обожженного кирпича или жаростойкого бетона.

Категорически запрещается:

*пользоваться печами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий (разделка должна быть не менее 38 см);

*растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (бензин, керосин и т.д.);

*применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника;

*топить печь с открытыми дверцами;

* перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах или вблизи них;

*оставлять топящиеся печи без надзора, а также поручать присмотр за ними малолетним детям

Помните!

Своевременное соблюдение правил пожарной безопасности позволит предупредить пожар, тем самым уберечь и сохранить жизнь и здоровье Вам, Вашим близким, друзьям и соседям.

Подготовил инспектор ОНД по г. Чебоксары Димитриев П.А.